## Slide 1: Система мониторинга торгового холодильного оборудования
220V

## Slide 2
Мониторинг количества проходов возле холодильника
Мониторинг температуры холодильной камеры
Подсчет количества открываний двери холодильника
Мониторинг
загрузки полок товаром
220V
Контроль
наличия напряжения в сети питания
Получение снимков содержимого полок
Контроль геопозиции оборудования
Чтение серийного номера устройства, номера ПО, метки торгового агента
1
2
3
6
7
8
СЕРВЕР
КЛИЕНТ
Система мониторинга торгового холодильного оборудования
4
5

## Slide 3
Постановка задачи
Выбор платформы
Перед разработчиками решения были поставлены следующие задачи:
Контроль температуры холодильной камеры в любой момент времени, контроль отклонений от заданных граничных температурных значений;
Подсчет количества проходов/подходов людей к холодильнику;
Подсчет количества открываний двери холодильника;
Контроль закрытия двери холодильника;
Контроль загрузки полок товаром;
Контроль загрузки первой линии полок;
Визуальный контроль загруженности полок товаром;
Чтение метки торгового либо сервисного представителя, обслуживающего данное оборудование;
Считывание информации об устройстве: серийного номера, ID контроллера, номера ПО;
Контроль наличия напряжения ~220В в сети электропитания;
Определение геопозиции оборудования в любой момент времени;
Сбор указанных данных, отправка их на сервер, формирование отчетов, отправка и получение сообщений о тревожных событиях при отклонениях текущих показаний от заданных параметров;
Отправка обработанных данных на удаленное клиентское устройство пользователя, в том числе и на мобильные устройства.
ВАЖНО: разработанная система при инсталляции в оборудование не затрагивает штатные контроллеры холодильника и работает совершенно автономно (включая резервированное питание). Система мониторинга адаптируется для любого типа оборудования.
Решение построено на базе микроконтроллера, в основе которого AVR-ядро с RISC-архитектурой
?

## Slide 4
Преимущества реализованного решения
Ядром системы является один контроллер, который обрабатывает данные о совершенно разных событиях, в результате чего мы получили КОМПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА.
Простота использования – конечному пользователю данной системы не нужны специальные знания. Интерфейс интуитивно понятен, все события системы хорошо визуализированы в клиентском ПО.
Простая среда программирования – адаптированный для платформы язык программирования позволяет быстро адаптировать систему под потребности Заказчика.
Кросс-платформенность – программное обеспечение системы работает под ОС Windows, Macintosh OSX и Linux, что позволяет без затрат устанавливать его на любые клиентские устройства.
Невысокая стоимость – предлагаемое решение построено на микроконтроллерах и датчиках, стоимость которых невысока.
Разработанная система может быть интересна сразу трем службам Заказчика: службе маркетинга, департаменту сервиса, службе экономической безопасности.

## Slide 5
 | Какая информация считывается | Температура внутри холодильного оборудования. При необходимости можно измерять температуру на каждой полке в отдельности либо производить измерения по зонам.
 | Периодичность измерения параметра | Контроль температуры происходит в постоянном режиме.
 | В каком виде считывается информация | Информация считывается с датчика измерения температуры и поступает в цифровом виде по протоколу 1-Wire на контроллер
 | В какой вид преобразуется информация | Запись температуры происходит в выделенную переменную при наступлении одного из событий: в момент закрывания двери либо при возникновении «тревожного события» (отсутствие напряжения в сети, превышение заданного граничного значения температуры. После передачи данных на сервере из массива формируется таблица.
 | Связь с другими измеряемыми параметрами | Непосредственно связан с системой подсчета открывания двери и системой контроля наличия напряжения в сети
 | Применение полученной информации | Поддержание в холодильной камере необходимой заданной температуры – ключевое условие правильной работы оборудования. Повышение или понижение температуры вследствие отключения питания или возникновения неполадок в работе оборудования, может привести к порче продукции, находящейся в холодильной камере.
Мониторинг температуры холодильной камеры
1

## Slide 6
 | Какая информация считывается | Подсчитывается количество подходов людей к двери холодильника и количество проходов вблизи холодильника
 | Периодичность измерения параметра | Подсчет происходит в случае появления объекта (человека) в настраиваемой зоне действия соответствующего датчика. Происходит постоянный опрос датчиков, полученная информация сравнивается с предыдущим показанием параметра
 | В какой вид преобразуется информация | Запись данных в массив происходит при возникновении одного из событий: закрывание двери либо отсутствие питания в сети.
 | Связь с другими измеряемыми параметрами | Обновление данных непосредственно связано с системой, следящей за открыванием-закрыванием дверей, а так же с системой контроля за наличием электропитания оборудования
 | Применение полученной информации | Данные о количестве подходов (проходов) людей вблизи двери холодильника могут быть использованы для анализа активности покупателей в том или ином месте.
Подсчет количества подходов к холодильнику
2

## Slide 7
 | Какая информация считывается | Подсчитывается количество циклов открывания-закрывания двери холодильника
 | Периодичность измерения параметра | Состояние датчика проверяется в непрерывном режиме
 | В каком виде считывается информация | Информация приходит в контроллер в виде цифрового сигнала с уровнем логической единицы: 5В – 1 – закрыто, 0В – 0 – открыто . При изменении состояния двери происходит запись о новом событии
 | В какой вид преобразуется информация | Данные о количестве циклов открывания-закрывания записываются в массив. На сервере информацию преобразуется в таблицу
 | Связь с другими измеряемыми параметрами | Событие «Открывание-закрывание двери» является одним из ключевых событий в интегрированной системе мониторинга. Предполагается, что после открывания двери изменится количество товара в холодильной камере – увеличится либо уменьшится. Именно поэтому при возникновении этого события происходит обновление массива данных о состояниях других датчиков
 | Применение полученной информации | Подсчет количества открываний двери позволяет анализировать эффективность работы той или иной единицы торгового холодильного оборудования. Кроме того, оповещение о тревожном событии «Дверь не закрыта» своевременно предупредит сотрудников о возможном повышении температуры или иных последствий незакрытой двери
Подсчет количества открываний двери холодильника
3

## Slide 8
 | Какая информация считывается | Мы получаем информацию о загруженности каждой полки в холодильнике, а так же о том, как примерно распределен на полке товар.
 | Периодичность измерения | Параметр измеряется непрерывно
 | В каком виде считывается информация | Данные с датчиков массы поступают на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), где преобразуются в цифровой сигнал и направляются в контроллер.
 | В какой вид преобразуется информация | По определенным алгоритмам цифровые данные приводятся к формату массы, записываются в массив данных, после чего на сервере преобразуются в таблицы. Там же происходит формирование сообщения о тревожных событиях «Пустая полка» и «Холодильник перегружен»
 | Связь с другими параметрами | Запись обновленных данных о загруженности полок происходит при возникновении события «Закрытие двери»
 | Применение полученной информации | Одним из основных условий успешных продаж в магазине является наличие товара на полках в любой момент времени. Анализ загруженности холодильника позволяет своевременно оповещать персонал о необходимости пополнения полок товаром, позволяет следить за тем, чтобы на первой линии полок всегда находился товар. Кроме того, формирование тревожного события «Холодильник перегружен» позволит избежать неполадок в работе оборудования, связанных с неправильными условиями эксплуатации.
Мониторинг загрузки полок товаром
4

## Slide 9
 | Какая информация считывается | С помощью установленной цифровой камеры 2 Мп мы получаем фотоснимок полок холодильника
 | Периодичность измерения параметра | Снимок делается в момент открывания двери
 | В каком виде считывается информация | Снимок сохраняется в памяти модуля и передается в память контроллера в виде массива данных
 | В какой вид преобразуется информация | В момент наступления события «Закрывание двери» либо наступления тревожного события снимок передается на сервер для дальнейшего анализа
 | Применение полученной информации | Правильная раскладка товара в на стеллажах и холодильниках существенно влияет на продажи в магазине. Удаленный анализ фотографий полок позволит оценить качество работы персонала, который занимается выкладкой товара, даст возможность контролировать выполнение внутрикорпоративных инструкций по размещению товара на полках и стеллажах.
Получение снимков загруженности полок
5

## Slide 10
 | Какая информация считывается | В каждый момент времени мы имеем информацию о наличии либо отсутствии напряжения в сети питания
 | Периодичность измерения параметра | Контроль наличия питания происходит в постоянном цикле
 | В каком виде считывается информация | Информация приходит в контроллер в виде цифрового сигнала с уровнем логической единицы: 5В – 1 – питание в сети отсутствует, 0В – 0 – питание есть
 | В какой вид преобразуется информация | При поступлении сигнала об отсутствии питания в массив производится запись о новом событии и в клиентском ПО выставляется флажок «Тревожное событие»
 | Связь с другими измеряемыми параметрами | При возникновении тревожного события «Отсутствует питание в сети» происходит обновления массива данных со всех датчиков системы.
 | Применение полученной информации | Для холодильного оборудование отсутствие питания в сети является событием критическим, требующим самой быстрой реакции персонала для принятия мер по снижению риска порчи товара
Контроль наличия напряжения в сети питания
220V
6

## Slide 11
 | Получение координат геопозиции со спутников GPS | Чтение информации о местоположении устройства производится с помощью модуля GPS shield с выносной антенной. Точность координат выводится до четвертого знака после запятой.
 | Применение полученной информации | Полученная информация позволит контролировать местонахождение оборудования, а в случае кражи холодильника поможет отследить , куда именно перемещается устройство
 | Чтение метки торгового представителя и серийного № оборудования | Возможно оснастить холодильное оборудование устройством для идентификации торгового представителя. Чтение идентификационной информации об устройстве происходит в момент запуска контроллера и отправляется каждый раз на сервер при обновлении массива данных, полученных со всех датчиков системы.
 | Применение полученной информации | Данная информация необходима для контроля работы торговых представителей и быстрой идентификации устройства в системе мониторинга.
Контроль геопозиции холодильника
7
8
Чтение метки торгового представителя, чтение серийного номера оборудования

## Slide 12
Информация
о компании-разработчике
Сетевая
Сервисная
Компания
Сегодня компания обеспечивает сервисом 68 городов Юга России, на обслуживании находится более 3500 банковских устройств самообслуживания и более 11000 единиц POS-терминального оборудования.
Кроме услуг по монтажу и сервису, «Сетевая Сервисная Компания» имеет компетенции, подтвержденные успешным семилетним опытом, по разработке комплексных IT и инженерных решений для потребителей любого сегмента рынка.
В 2015 году стартовало новое направление – продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем – торговых автоматов (вендинговый бизнес).
Одним из основных направлений деятельности «Сетевой Сервисной Компании» является проектирование, монтаж и обслуживания интегрированных систем безопасности на крупных промышленных и торговых объектах.
«ССК» - лидер Юга России на рынке комплексного технического обслуживания банковских устройств.
ООО «Сетевая Сервисная Компания»
www.nservice.info
Г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 50г
(863)-207-24-09, o.ivanova@nservice.info